KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144, Telp. (0341) 551354, Fax. (0341) 572533 Website : www.uin-malang.ac.id E-mail : info@uin-malang.ac.id

Nomor 		:  Un.03/KS.01.3/3002/2014					Malang, 14 Oktober 2014

Lampiran 	:  1 (satu) bendel

Perihal 		:  Permintaan Informasi Harga Barang

Kepada Yth.

............................................................................................

di

- T e m p a t –

Dengan hormat,

Sehubungan rencana realisasi pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2014, bersama ini kami bermaksud agar perusahaan saudara memberikan informasi tentang harga barang sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kami lampirkan dalam surat ini.

Apabila informasi harga yang saudara berikan sesuai dan kami nilai wajar, maka kami akan memberi kesempatan perusahaan saudara untuk membuat penawaran terhadap pekerjaaan tersebut.

Kami harap data barang dapat kami terima paling lambat pada :

Hari	: 	Rabu

Tanggal	: 	23 Oktober 2014

Jam 	:	14.00 wib

Tempat 	: 	Unit Layanan Pengadaan

Lantai II Gedung Rektorat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Jl. Gajayana No. 50 Malang (0341) 570886

Adapun informasi harga tersebut bisa dikirim ke kantor ULP, di fax di no (0341) 570886 dan via e-mail ke : ulpuinmaliki@gmail.com atau ulp_uinmalang@kemenag.go.id.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen

Biro AAKK,

Ach. Nashichuddin, MA

NIP 19730705 200003 1 002

Lampiran	:

Surat Permintaan Informasi Harga Barang

Nomor 		: Un.03/KS.01.3/3002/2014

Tanggal 	: 14 Oktober 2014

Rincian Anggaran Biaya (RAB)

Pekerjaan 	: 	Pengadaan Peralatan dan Fasiltas Kantor

Lokasi	: 	BAAKK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Tahun Anggaran 	: 	2014

| No | Nama Barang | Spesifikasi Barang | Volume | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor di Bagian Kemahasiswaan |
| 1 | Sound System (home teather) | PAKET SOUND SYSTEM MULTIMEDIA 7, TERDIRI DARI: 1 Unit Mixer Amplifier AP-804AM (USB) 4 Unit Speaker Pasif AP-125, 15 Inch 1 Unit Equalizer FBQ-3102 1 Set Mic Wireless AP-929WM (2 Mic) Digital 2 Set Stand Tripot Speaker SPS-502/Bracket S-718 (Pilih) 2 Unit Stand Mic Tinggi SR-2008 1 Unit Rack Hardcase Full Body 12U Silver 4 Roll Kabel Speaker 2 x 120 (Panjang 35 Meter) MIXER AMPLIFIER AP-804AM Spesifikasi: Audio Output : 350 Watt + 350 Watt (350 Watt x 2) 2 microphones can be used simultaneously. Terdiri 2 input Microphones bagian depan dan dicontrol dengan 2 master volume microphones/musik terpisah serta 2 input musik dan dapat difungsikan secara bergantian untuk input A (Usb/SD Card) dan input B (Musik External). Dilengkapi dengan Efek BBE stereo Dilengkapi remote control media pemutar USB/SD Card Mic Input Sensitivity : > 10mV External Devices Sensitivity : > 200mV Signal/Noise Ratio (with IHF A Filter) : > 74dB T.H.D. (1kHz, AUX 150mV INPUT) : 0.1% Frequency Band : 25Hz – 25kHz Mic Tone Adjustment : ….. LO : 80Hz + 16dB ….. MID : 3.5kHz + 10dB ….. HI : 12Hz + 16dB ECHO Tone Adjusment : ….. LO : 70Hz + 16dB ….. HI : 12Hz + 16dB Power source : AC 220V/50Hz Electric Consumption : 750 Watt Dimension (mm) : 425 (W) x 420 (D) x 170 (H) SPEAKER PASSIVE AP-125, 15 INCH MODEL AP-125 FREQ RESP +/-3DB 37 – 18 kHz SENSITIVITY 1 W @ 1 M 99dB PEAK SPL 135 dB SYSTEM IMPEDANCE 8 Ohm POWER RATING PEAK 1.300 Watt POWER RATING CONTINUOUS 650 Watt Frequency Range (-10 dB) 38 Hz -20 kHz SYSTEM TYPE 15″, 2 – Way LOW PASS (Hz) 2.5 kHz HIGH PASS FILTER(Hz) - FINISH MATERIAL Fiber Black TRIPOLE STAND BOTTOM Yes TRIPOLE STAND TOP No CONNECTORS INPUT Speakon CONNECTORS OUTPUT Speakon WEIGHT NET (KG) 16 Kg/Pcs WEIHT GROSS (KG) 18 Kg/Pcs DEMENSIONS (MM) HEIGTH 700 MM WIDTH 470 MM DEPTH 370 MM EQUALISER FBQ-3102 MICROPHONE WIRELESS P-929WM INFRALED FREKUENSI SWITCH AUTOMATIC SCAN (MIKROFON PENGERAS SUARA TANPA KABEL) Spesifikasi: Fungsi/Keseluruhan system: Frekuensi : UHF 740 – 860 MHz , * Kestabilan frekuensi : + 10 ppm Range operasi : > 100 dB, * Distortion : < 0,3% * Responsi frekuensi : 38 Hz – 20 kHz, * Tone Output : – Independence 0 – 150 mV – Mixed 0 – 150 mV 2. Receiver/Mesin Utama/Penerima: * Power supply : AC 220V + 10% (50Hz/60Hz), * Voltase operasi : 14V, 300mA * Power yang digunakan : 10 Watt, * Rasio S/N : > 98dB Rasio disturbing feint : > 80dB, Rasio disturbing channel : > 80dB Sensitifitas Penerima : < 5dB uV (S/N rasio > 20dB) Dimensi : (P x L x T) 420 X 260 X 50 (MM) Transmitter handheld/Mikrofon genggam: * RF Power output : Max 30 mW, * Modulasi max : + 25 kHz * Harmoni tertinggi : 40dB lebih rendah dari gelombang datum * Baterai : 3 Volt ( 2 x AA 1,5 Volt) * Dimensi: (P x Diameter) 250 X 60 (MM) STAND TRIPOT SPEAKER setara merk SIGMA Spesifikasi: Bahan terbuat dari besi yang kuat dengan ketebalan 3 mm diameter 3,5 cm Lempengan kedudukan speaker terbuat dari bahan fiber yang tebal dan kuat Ketiga alas kaki dilengkapi dengan bahan karet anti slip Pin Pengunci pengaturan tinggi rendahnya speaker dengan besi crome dan dilengkapapi rantai pengaman anti lepas. Pengunci buka tutup menggunakan baut dengan kepala pegangan yang besar Sanggup menahan berat maximum aman pemakaian. : 50 Kg Mempunyai 5 lubang step pengaturan ketinggian sesuai keinginan Ketinggian Minimum 110 CM Ketinggian Maksimum 185 CM Dimensi Unit : P X L X T = 14 CM X 14 CM X 103 CM Dimensi Dus : P X L X T = 15 CM X 15 CM X 105 CM Dimanfaatkan untuk ukuran speaker 8 – 15 inch. STAND MICROPHONE setara merk RASCHSEHR Spesifikasi: Bahan terbuat dari besi yang kuat dengan ketebalan 2 mm diameter 2,5 cm Berdiri mengunakan sistem 3 kaki (tripot). Ketiga alas kaki dilengkapi dengan bahan karet anti slip Pengatur ketinggian mengunakan sistem per, jadi lebih mudah dan lebih cepat Ketinggian Minimum 115 CM Ketinggian Maksimum 180 CM Dimensi Unit : P X L X T = 9 CM X 9 CM X 100 CM Dimensi Dus : P X L X T = 15 CM X 15 CM X 105 CM Warna Dasar : Hitam Warna Sambungan : Ungu Dimanfaatkan untuk meletakan microphone kabel dan microphone wireless. RACK HARDCASE FULL BODY 12U Spesifikasi: Bahan utama terbuat dari papan multiplex dengan ketebalan 10 MM, Bagian luar dilapisin aluminium tipis, sehingga kelihatan mewah dan elegan pada penampilannya. Pada bagian dalam dilapisin spon tipis berwarna hitam. Bagian sudut dipasang aluminium yang tebal sehingga struktur Rack Hardcase jadi kuat. Bagian siku/pojok Rack Hardcase dipasang aluminium setengah oval sehingga tidak tajam. Bagian atas (permanen), depan dan belakang Rack Hardcase bisa dibuka dan ditutup serta dilengkapi 4 pengunci yang kuat. Bagian dalam depan sudah dipasang tiang bracket yang terdapat lubang bautnya untuk mempermudah menginstalasi mixer, power, equalizer dll. Ketinggian Minimum 72 CM Lebar 54 CM Deep/Ketebalan 78 CM Diameter Roda 10 CM Warna Silver Dimanfaatkan untuk meletakan mixer, power, equalizer, receiver mic wireless, DVD, Crossover dan lain-lain KABEL SPEAKER TOYO PROFESSIONAL 2 x 120 Audio Cable System Toyo Professional Speaker Cable Ultra Hi – Purity Copper opec perfect link for audio By Standard Size : 2 x 120 Bunching Wires Tinned/Bare Copper Low Noise and High Output Panjang 35 Meter | 1 | Paket | ………….. | ………….. |
| 2 | Kursi (staf) | Fitur: Armrest, Gaslift Hydrolic, Rangka kaki dilapisi Chrome, Bahan Oscar / Fabric Manufacture Ergotec Tipe Kursi Staff Beroda Tidak Hydrolic Ya Ayunan kursi No Rangka kaki Chrome Bahan dudukan Oscar/Fabric Arm Rest Ya Cantilever No Lama Pengiriman N/A Warna Menyesuaikan | 15 | Unit |  |  |
| 3 | Brankas | Outside Dimension 470(W) x 512(D) x 667(H) mm Inside Dimension 332(W) x 335(D) x 472(H) mm Net Weght 150 Kg Gross Weight 107 Kg Capacity 50 liter Fire Test Rating 2 Hours Accessories 1 combination lock, 1 key lock, 1 drawer with key, 1 shelf | 1 | Unit |  |  |
| 4 | Sofa | Bahan: Bostania warna Hitam dan Putih Lebar: 75 cm Tinggi: 90 cm Panjang: 1 seater 100 cm, 2 seater 125 cm, dan 3 seater 195 cm Meja Tamu type Modern Minimalis | 1 | Unit |  |  |
| 5 | Filling Cabinet 4 Laci | Dimension 48 x 50 x 141 Bahan Filing Cabinet Plat besi Board Tinggi Filing Cabinet 75 - 150 Laci 4 laci Warna Filing Cabinet Gray Series N/A Tebal Plat 0.8 | 1 | Unit |  |  |
| Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor di BAK |
| 1 | Brangkas Ijazah | 98 x 63 x 57,5 cm - (85 x 50 x 42 cm), berat ± 399 kg | 2 | Unit | ………….. | …………. |
| 2 | Mobile File | H. 2200 x W.1000 x L.3300 mm 1 Pcs Singe Statis @ 5 Cpts, H.2200 x W. 1000 x D. 400 mm 1 Pcs Singe Dinamic @ 5 Cpts, H. 2200 x W. 1000 x D. 400 mm 2 Pcs Double Dinamic @ 10 Cpts, H. 2200 x W. 1000 x D. 800 mm | 1 | Unit | ………….. | …………. |
| Jumlah | ………….. |
| PPN 10 % | ………….. |
| Jumlah Biaya | ………….. |
| Terbilang : |  |

NB :

* Mohon dicantumkan spesifikasi lengkap dan merek barang

* Harga sudah termasuk jasa pemasangan, pengiriman, dan overhead lainnya

Pejabat Pembuat Komitmen

Biro AAKK,

Ach. Nashichuddin, MA

NIP 19730705 200003 1 002